PRÁCTICA 3: Alimentación eléctrica

Objetivos

􀃖 Habilidades básicas de instalación y diagnóstico de problemas relacionados con la alimentación eléctrica del PC.

􀃖 Identificar física y funcionalmente los elementos básicos de una instalación eléctrica.

Palabras clave:

􀃖 VRM, ATX, Stand-by.

􀃖 Interruptor diferencial, interruptor magnetotérmico, SAI (UPS).

MATERIAL ALUMNO (Disponible en Web):

􀃖 Extracto de apuntes de alimentación.

􀃖 Apuntes de la asignatura (micros, placa base) para consultar y confrontar datos.

ALGUNAS CUESTIONES QUE INTENTAREMOS RESOLVER EN ESTA PRÁCTICA:

􀃖 ¿Por qué se cuelgan algunos PCs que disponen de 2 tarjetas gráficas?

Porque la fuente de alimentación no tiene suficiente potencia para disponer

de las 2 tarjetas y hace que la fuente de alimentación tenga sobrecarga.

􀃖 ¿Por qué los PCs incorporan un interruptor en la fuente de

alimentación y antes no?

Porque los PCs de ahora son más modernos y con este interruptor lo que

se hace es que el ordenador se quede en un estado de bajo consumo y

ahorre energía.

􀃖   A pesar de ejecutar la orden de apagar equipo hay un LED de la placa

base que se queda encendido. ¿Por qué?

Porque todavía circula corriente por la placa base.

􀃖 ¿Por qué hay PCs incapaces de entrar en modo suspendido?

Porque el hardware no tiene elementos suficientes para hacerlo.

􀃖 ¿Por qué hay PCs incapaces de salir del modo suspendido?

Porque no se ha programado bien la configuración de la BIOS.

􀃖 ¿Cuál es la diferencia entre el modo suspendido e hibernación?

El modo suspendido reduce el consumo de energía del equipo pero

mantiene la alimentación de la memoria del equipo para que no se pierda el

trabajo y la hibernación guarda una imagen del escritorio con todos los

archivos y documentos que estén abiertos y después apaga el equipo.

􀀱 PRECAUCIONES CON LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA:

• Antes y durante la manipulación de componentes.

• La carga puede acumularse en su superficie.

• Las placas de circuito impreso evitando tocar sus componentes.

1.- Alimentación de la placa base

Observando la placa de características de la fuente de alimentación:

􀀣 ¿Cuál es la potencia que es capaz de entregar en cada salida de tensión continua?

1.1.- Verificación de la fuente de alimentación ATX

Se trata de verificar que las salidas DC de la fuente de alimentación aportan la tensión que les corresponde.

Como las medidas se realizarán en vacío, no se garantiza que las salidas sean capaces de mantener esa tensión mientras suministran la corriente a la carga (placa DVD, etc.)

1.- Desenchufar el cable de alimentación AC de la fuente.

2.- Desenchufar todas las salidas DC de la fuente.

3.- Enchufar el cable de alimentación AC de la fuente.

Fig. 2: Vista lateral superior del conector ATX 2x10

Fig. 3: Conector ATX 2x10 de la placa (izqda) y de la fuente (dcha.)

Fig. 4: Conector ATX

2x2 de 12 V para el

VRM de la CPU

4.- Comprobar las tensiones de salida de la fuente, para ello:

􀀣 Averiguar por qué es necesario puentear los polos 13 y 14 según la figura 3. Acudir a la especificación ATX en la documentación adjunta.

Antes de tocar nada, mostrar al profesor la respuesta a la cuestión anterior.

􀀣 Cortocircuitar los polos verde (14) y negro (13) con un clip o un trozo de cable (ver figura 2).

􀀣 Medir la tensión en el contacto 5Vsb con y sin cortocircuito de los polos verde y negro.

Si el ventilador de la fuente gira, lo más probable es que la fuente funcione correctamente.

􀀣 Con un multímetro comprobar las tensiones de cada contacto, identificando color-tensión.

5.- Apagar la fuente.

1.2.- Verificación de la carga conectada a la fuente

Una vez descartada la fuente sin carga como posible causante del problema (No se puede descartar totalmente la culpabilidad de la fuente), descartaremos uno a uno al resto de los periféricos a los que alimenta como posibles culpables. Se trata de averiguar si alguno de ellos está causando el problema eléctrico que inutiliza la placa base (P. ej. un cortocircuito interno).

Para ello:

1.- Desconectar la alimentación DC de todos los elementos excepto la placa base.

2.- Comprobar que el sistema arranca:

􀃖 El ventilador de la fuente gira normalmente.

􀃖 El ventilador de la CPU gira normalmente.

􀃖 El LED de la placa base (si lo hubiera) luce normalmente.

􀃖 Se oyen los pitidos producidos por las rutinas de chequeo del BIOS.

3.- Conectar la alimentación de los componentes (HD, CD, Disquetera, etc.), uno a uno por orden de relevancia, detectando así el posible causante del problema eléctrico.

4.-Llegados a este punto la principal sospechosa sería la fuente, incapaz de aportar la tensión y corriente en las salidas de una forma estable.

2.- Instalación eléctrica del laboratorio

En este punto intentaremos responder a las siguientes cuestiones:

¿Cuál es la diferencia entre las tomas de corriente rojas y las blancas?

Las tomas de corriente rojas son positivas y las tomas de corrientes blancas

son negativas.

¿Qué es un SAI?

(Sistema de Alimentación Ininterrumpida). Es un dispositivo que tiene unas

baterías que proporcionan energía eléctrica tras un apagón a todos los

dispositivos que tiene conectados y también el SAI mejora la calidad de la

energía eléctrica que tiene que llegar a los aparatos.

¿Qué es un interruptor magneto-térmico?

También se llama disyuntor termomagnético. Es un dispositivo que

interrumpe la corriente eléctrica de un circuito cuando la corriente sobrepasa

unos determinados valores máximos.

¿Qué es un interruptor diferencial?

También se llama disyuntor por corriente diferencial o residual. Es un

dispositivo electromecánico que protege a las personas de las derivaciones

causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra o

masa de los aparatos.